Pliage de cartons d'orgue

Le résultat. Le carton est de récupération, et sa largeur n'est pas rigoureusement constante, donc l'avant n'est pas parfait. Remarquer cependant les angles et les extrémités, et le tas qui monte bien verticalement … forcément!

La boîte/moule de pliage. Hauteur 25 cm et profondeur 13 cm. La plaque métallique (13 cm par 16 cm en alu de 5 mm) laisse juste la place pour l'épaisseur du carton entre les côtés.   Tous les angles droits doivent être ajustés avec précision (surtout ceux de la plaque) et les montants parfaitement équidistants.

La méthode:

1. Plaque horizontale, carton à droite

2. On relève la plaque contre le côté droit, et on marque le pli au cutter.

3. La plaque passe de l'autre côté du carton, et rabat le premier pli.

4. Et un pli, un!

5. On relève la plaque contre le côté gauche, et on marque le pli suivant.

6. La plaque est de l'autre côté du carton, et rabat ce nouveau volet.

7. Et de deux! Il n'y a plus qu'à itérer le processus…

Remarques:

- Pour que cela fonctionne parfaitement, il faut que le bord arrière du carton soit toujours bien plaqué contre le fond du moule.

- Il est également important de bien maintenir la partie basse de la plaque dans le creux du pli précédant ainsi que contre le côté et le fond du moule, lors du marquage d'un nouveau pli (phases 2 et 5).

- Avec des côtés de 25 cm de haut, il est possible de plier un bloc de carton de 25 -16 = 9 cm d'épaisseur. Pour un carton plus conséquent, il faudrait une boîte plus haute.